ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ФІРМА «ЛАН»

МІСТОБУДІВНА  ДОКУМЕНТАЦІЯ

щодо розробки плану зонування   території   (зонінгу)

с. Затишне, с. Крутеньке,  розташованих на території

Варварівської сільської ради

Кремінського району Луганської області

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Замовник: Варварівська сільська рада

Договір:      №  61 від 24.05.2016 р.

Директор, к.е.н				                   	    В.М. Бєлослудцева

Заступник директора                                                     О.В. Попелнуха

Головний  архітектор   проекту                                   М. А. Пономарьова

(кваліфікаційний сертифікат архітектора

серія АА № 001948 від 18.11.2013 р.)

м. Старобільськ - 2016 р.

Технічна документація є інтелектуальною власністю ТОВ «Землевпорядна фірма «ЛАН» і не може бути цілком або частково, в оригіналі або в копіях передана третім особам або представникам третіх компаній без письмової згоди на те ТОВ «Землевпорядна фірма «ЛАН». Відповідальність за порушення права власності регулюється ст.44 Закону України «Про авторські та суміжні права», ст. 2, 6 ,15 Закону України «Про науково-технічну інформацію» від 25.06.1993 року № 3322-ХІІ, Указом Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» від 27.04.2001 року № 285/2001.

Склад проекту

| № з/п | Найменування матеріалів | Формат креслення | Масштаб | Кількість примірн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. Графічні матеріали |
| 1 | Схема зонування території с. Затишне, с. Крутеньке Варварівської сільської ради Кремінського району Луганської області | А0 | 1:5000 | 4 |
| 2 | План червоних ліній вулиць с. Затишне, с. Крутеньке Варварівської сільської ради Кремінського району Луганської області | А0 | 1:5000 | 4 |
| 3 | Схема планувальних обмежень с. Затишне, с. Крутеньке Варварівської сільської ради Кремінського району Луганської області | А0 | 1:5000 | 4 |
| ІІ. Текстові матеріали |
| 1. | Пояснювальна записка. | Книга |  | 4 |

Зонінг розроблений  у цифровій формі на векторній топографічній з’йомці в М1:2000. Аналогові графічні матеріали роздруковані в М 1:5000.

ЗМІСТ

ВСТУП	4

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	5

1.1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ	5

1.2. ПРИЗНАЧЕННЯ  ЗОНІНГУ	8

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО С. ЗАТИШНЕ, С.КРУТЕНЬКЕ	9

2.1. СУЧАСНИЙ  СТАН  СЕЛ	9

2.2.  АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА  ОРГАНІЗАЦІЯ  ТЕРИТОРІЇ 	10

РОЗДІЛ 3. РОЗПОДІЛ  ТЕРИТОРІЇ СЕЛА	14

НА  ТЕРИТОРІАЛЬНІ  ЗОНИ	14

3.1. ТИПИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН	15

(ФУНКЦІОНАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ)	15

Розділ 4. РЕЖИМ ЗАБУДОВИ ТА ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ	16

4.1 ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ  ФУНКЦІОНАЛЬНОГО  ЗОНУВАННЯ  ТЕРИТОРІЇ	16

4.2.  ВИДИ  ВИКОРИСТАННЯ  ЗЕМЕЛЬНИХ  ДІЛЯНОК  У  МЕЖАХ  ЗОН	17

РОЗДІЛ 5. МІСТОБУДІВНІ  РЕГЛАМЕНТИ	18

5.1. ХАРАКТЕРИСТИКА  ВІДІВ  ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК  В  РІЗНИХ  ТЕРИТОРІАЛЬНИХ  ЗОНАХ	18

5.2. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ  ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В РІЗНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОНАХ	24

1. НЕВИРОБНИЧІ ЗОНИ   (ГРОМАДСЬКІ)  Г	24

2. ЖИТЛОВІ ЗОНИ  Ж	26

3. ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ  ЗОНИ Р	27

4. ЗОНИ  ТРАНСПОРТНОЇ  ІНФРАСТРУКТУРИ  ТР	28

5. КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ  ЗОНИ  КС	29

6. ВИРОБНИЧІ ЗОНИ В	30

7. ЗОНА  ЗЕМЕЛЬ  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  ПІДПРИЄМСТВ,  УСТАНОВ  ТА ОРГАНІЗАЦІЙ  СВ-2, СВ-2п	33

РОЗДІЛ 6. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ СЕЛА	34

6.1. ЄДИНІ МІСТОБУДІВНІ  УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ,    ВИКОРИСТАННЯ  ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В МЕЖАХ  ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН	34

6.2. ВИМОГИ ДО ДІЛЯНОК, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В  САНІТАРНО-ЗАХИСНИХ ЗОНАХ (СЗЗ), ЗОНАХ ВПЛИВУ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНИХ КОМУНІКАЦІЙ, В ЗОНАХ З НЕСПРИЯТЛИВИМИ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИМИ УМОВАМИ	35

РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ ТА ІНШОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК……………………………………………………………………………………...38                                                                                                                                  7.1. ЗАГАЛЬНІ  ЗОНАЛЬНІ  ПОГОДЖЕННЯ	37

7.2. СПЕЦІАЛЬНІ  ЗОНАЛЬНІ  ПОГОДЖЕННЯ	38

РОЗДІЛ 8. ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ ТА ЗМІН ДО ЗОНІНГ	39

8.1 ПІДСТАВИ  ВНЕСЕННЯ ТА  ЗМІН  ДО  ЗОНІНГУ	39

8.2 ПОРЯДОК  ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ  І  ЗМІН  ДО  ЗОНІНГУ	39

ДОДАТКИ	40

# ВСТУП

Містобудівна документація щодо розробки плану зонування   території   (зонінгу)  с. Затишне, с. Крутеньке  Кремінського району Луганської області розроблена на замовлення Варварівської сільської ради Кремінського району Луганської області  згідно договору №61 від 18.07.2016 р. та відповідно до завдання, затвердженого Замовником.

План зонування території (далі зонінг) є містобудівною документацією місцевого рівня, що виконана відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зі змінами – К., 2011-2013 і яка визначає умови та обмеження використання території населених пунктів для містобудівних потреб в межах визначених зон.

Нормативно-правовою основою для виконання зонінгу також є:

- Земельний кодекс України - К, 2000;

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» зі змінами –  К., 2011-2013;

- Закон України «Про землеустрій» - К., 2003;

- ДСТУ-Н Б Б.1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)».

- ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень»;

- ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень»;

- «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 19.06.1996 р. №173.

При розробці Плану зонування територій враховувалися проектні матеріали:

- «Проект встановлення та зміни меж населених пунктів  Варварівської сільської ради (с.Затишне, с. Крутеньке) Кремінського району Луганської області», (розробник ДП «Луганський науково-дослідний та проектний інститут Землеустрою», 2011 р.);

Зонінг розробляється з метою:

- регулювання планування та забудови територій с. Затишне та с. Крутеньке з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;

-  раціонального використання території;

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб;

- забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку населеного пункту;

- забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою;

- розвитку інженерної та транспортної інфраструктури населеного пункту;

- вдосконалення мережі соціально-культурного та торговельно-побутового обслуговування населення.

Проект, в частині визначення переважних, супутніх та допустимих видів забудови земельних ділянок та розроблення плану функціонального зонування       сел. Затишне та Крутеньке, базується на інформації, наданої Варварівською сільською радою, щодо землекористування території села.

План зонування території (зонінг) затверджуються  та набуває юридичної сили у порядку, визначеному законодавством України.

# РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

# 1.1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Наведені нижче терміни, встановлені Законами України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про природний заповідний фонд України», Земельним Кодексом України, ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011:

• вид використання території – використання та забудова території, що поєднуються за подібністю відповідних ознак. Розрізняються переважний, супутній та допустимий вид використання;

• водоохоронні зони – території, які прилягають до берегової лінії морів, річок, струмків, каналів, озер, водосховищ і на яких встановлюється спеціальний режим здійснення господарської та іншої діяльності з метою запобігання забруднення, засмічення, замулення зазначених водних об'єктів і виснаження їх вод.

• генеральний   план   населеного   пункту   -  містобудівна 
документація,   що   визначає   принципові   вирішення розвитку, 
планування,  забудови  та іншого використання території населеного пункту;

• громадські слухання – процедура, спрямована на врахування законних інтересів фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави при плануванні і забудові територій відповідно до вимог законодавства;

• дозволений (переважний та супутній) вид використання території –  використання, яке відповідає переліку переважних та супутніх видів використання та  містобудівної документації;

• допустимий вид використання території (земельної ділянки) – вид використання, який не відповідає переліку переважних та супутніх видів для даної територіальної зони, але може бути дозволеним за умови спеціального погодження. Спеціальне погодження передбачає обов’язковий розгляд архітектурно-містобудівною радою після наданням нєю позитивного висновку;

•єдині зональні вимоги – вимоги до функціонального призначення, параметрів забудови та іншого використання території, що діють в межах кожної територіальної зони, встановленої в Зонінгу відповідно до містобудівної документації, державних будівельних норм;

• замовник - фізична або юридична особа,  яка має намір щодо забудови території  (однієї  чи  декількох  земельних  ділянок)і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

• земельна ділянка – частина території на яку поширюється дія Зонінгу, із визначеним місцерозташуванням, розмірами та правовим режимом, щодо якої Планом зонування території передбачаються умови і обмеження забудови та іншого використання. Земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

• землі лісогосподарського призначення належать - землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, які надані та використовуються для потреб лісового господарства;

• зонування – встановлення територіальних зон в межах населеного пункту з визначенням відповідних видів використання території, об’єктів нерухомості та встановленням містобудівного регламенту;

• інженерно-транспортна інфраструктура - комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

• лінії регулювання забудови  -  визначені  в  містобудівній 
документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній,  меж окремих земельних  ділянок,  природних  меж  та інших територій;

• містобудівна   документація   -  затверджені  текстові  та 
графічні матеріали з питань регулювання  планування,  забудови  та іншого використання територій;

• містобудівний регламент – визначає порядок  використання земельних ділянок, що встановлюється у межах відповідних територіальних зон і визначає види переважного та супутнього використання земельних ділянок, граничні параметри дозволеного будівництва, реконструкції об’єктів будівництва і використовується в процесі проектування, забудови та наступної експлуатації об’єктів;

• містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки 
(далі - містобудівні умови та обмеження) -  документ,  що  містить комплекс  планувальних  та  архітектурних  вимог до проектування і будівництва щодо  поверховості  та  щільності  забудови земельної ділянки,  відступів  будинків  і  споруд  від червоних ліній, меж земельної ділянки,  її благоустрою та озеленення,  інші вимоги  до об'єктів будівництва,  встановлені законодавством та містобудівною документацією;

• об'єкт будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення,їх комплекси, лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

• Об'єкти інженерної інфраструктури – об'єкти, споруди і комунікації, у тому числі водопостачання, каналізування, санітарної очистки, тепло-, газо - та електропостачання, зв'язку, радіомовлення і телебачення.

• Охоронна зона інженерних комунікацій – спеціальна територія з особливим режимом використання, яка встановлюється вздовж інженерних комунікацій в межах якої забороняється здійснення господарської та іншої діяльності;

• переважний вид використання території (земельної ділянки) – вид використання, який відповідає переліку дозволених видів для даної територіальної зони і не потребує спеціального погодження;

• план   зонування   території   (зонінг)   -   містобудівна 
документація,   що   визначає   умови  та  обмеження  використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон;

•   прибережна захисна смуга – частина території водоохоронної зони водного об'єкта, яка безпосередньо прилягає до акваторії водного об'єкта (берегова лінія) і в межах якої забороняється здійснення господарської та іншої діяльності, за винятком випадків, передбачених водним законодавством;

• санітарно-захисна зона – спеціальна територія з особливим режимом використання, що встановлюється навколо об'єктів і виробництв, які є джерелами шкідливого впливу на довкілля і здоров'я;

• схема зонування – картографічний матеріал, якій відображає розташування і типи територіальних  зон, що забезпечує надання відповідних умов та обмежень в межах  населеного пункту;

• супутній вид використання території (земельної ділянки) – вид використання, який є дозволенним та необхідним  для забезпечення функціонування переважного виду використання земельної ділянки, (який не потребує спеціального погодження);

• територіальна зона – територія (у визначених межах) на схемі зонування, стосовно якої встановлені єдині зональні вимоги;

• територіальна підзона – частина зони, в межах якої умови та обмеження забудови земельних ділянок, відрізняються від аналогічних показників територіальної зони окремими показниками, що пов’язані з відповідними планувальними обмеженнями;

• червоні  лінії - визначені в містобудівній документації 
щодо пунктів геодезичної мережі межі  існуючих  та  запроекто-ваних вулиць,  доріг,  майданів,  які  розділяють  території забудови та території іншого призначення.

# 1.2. ПРИЗНАЧЕННЯ  ЗОНІНГУ

План зонування території (зонінг) – встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови окремих територій (функціональних зон) міста, їх ландшафтної організації, встановлює для кожної зони перелік дозволених та допустимих видів використання територій для містобудівних потреб, умов та обмежень щодо їх забудови.

Зонінг призначений для:

- забезпечення реалізації планів та програм (в т.ч. зафіксованих в  затвердженій документації) розвитку територій, систем інженерного, транспортного забезпечення та соціального обслуговування, збереження природного та історичного середовища;

- встановлення гарантій та визначеності щодо використання і забудови земельних ділянок для власників та осіб, що бажають придбати нерухоме майно, в т.ч. земельну ділянку, у власність або оренду;

- підвищення ефективності використання земельних ділянок, в т.ч. шляхом створення умов для залучення інвестицій у будівництво та впорядкування селищної території;

- забезпечення вільного доступу громадян до інформації щодо використання територій та їх участь у вирішенні питань щодо землекористування та забудови;

- здійснення ефективного контролю за будівельною (містобудівною) діяльністю фізичних та юридичних осіб.

1.3 ПРАВОВІ ОСНОВИ  ВВЕДЕННЯ  ТА  СФЕРИ  ДІЇ  ПЛАНУ  ЗОНУВАННЯ  ТЕРИТОРІЙ

Нормативно-правова база плану зонування територій являє собою сукупність законодавчих та підзаконних актів, у тому числі державних норм, якими регламентується питання містобудування, земельних і майнових відносин, охорони здоров'я громадян, охорони природи, збереження культурної спадщини тощо, а також розподілу повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування при вирішенні зазначених   питань.

Застосування зонінгу здійснюється  згідно зі статтею 18 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та статті 180 Земельного кодексу України, Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" та статтями 15, 20, 21 та ін. Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з урахуванням вимог Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Законів України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про охорону навколишнього природного середовища" та інші.

Зонінг є містобудівною документацією, вимоги якого обов'язкові для виконання на відповідній території органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, посадовими особами, що здійснюють і контролюють містобудівну діяльність на території населеного пункту.

Зонінг затверджується рішенням на сесійному засіданні сільської ради і набуває відповідний юридичний статус згідно ст. 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Рішення Варварівської сільської  ради та її виконавчого комітету з питань забудови та регулювання земельних відносин прийняті до затвердження плану зонування території (зонінг) зберігають свою чинність.

Порушення вимог Плану зонування території (зонінг) тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства.

# РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО  НАСЕЛЕНІ  ПУНКТИ

# 2.1. СУЧАСНИЙ  СТАН  СЕЛ ЗАТИШНЕ,  КРУТЕНЬКЕ

Варварівська сільська рада розташована  в південній частині Кремінського району. Адміністративно-територіальним та господарським  центром Варварівської сільської ради є с. Варварівка. У підпорядкуванні ради знаходяться два населених пункти:  с. Затишне та с. Крутеньке. Села знаходяться одне за одним на північ від центру сільської ради на відстані:  Варварівка - Затишне – 4,5 км, Затишне - Крутеньке – 8 км.

Площа Варварівської сільської ради складає 9128,0 га, з них 712,0 га, або 7,8% - землі населених пунктів. Сільськогосподарське освоєння території становить до 76%. Високе сільськогосподарське освоєння спричинене також включенням в межі населених пунктів угідь (пасовищ та рілля), що дає можливість покращити умови розвитку домогосподарств.

Функціональне зонування території Варварівської сільської ради та організація розселення згідно п.2.5 ДБН  Б.2.4-1-94  відносяться до системи первинних розселень, що  формуються на основі спільності повсякденних виробничих, трудових, культурно-побутових, транспортних та інших зв'язків між поселеннями.

с. Затишне має площу 239,1783 га в межах, затверджених рішенням Луганської обласної ради №11/37 від 27.04.2012 р. Генеральний план населеного пункту відсутній.

З усіх боків село оточують сільськогосподарські землі Варварівської сільської ради, що використаються під рілля. Найбільш поширеними грунтами в цьому районі є чорноземи звичайні незмиті і змиті на лесовидних породах.

Чисельність населення села станом на 2016 р. – 56 чоловік, кількість дворів – 85. Село належить до групи малих сільських поселень. Генеральний план села відсутній.

Зв’язок з с. Варварівкою - центром сільської ради, здійснюється автомобільною дорогою з твердим покриттям. Через с. Варварівка – по дорозі територіального значення Т-13-02 з містами Рубіжне, Старобільськ, Кремінна, іншими населеними пунктами.

На даний час в селі відсутні будь-які виробництва. Лише фермерське господарство «Муравушка» має склад для зберігання сільгосппродукції, розміщений в будівлі колишнього клубу.   Населення займається особистим сільським господарством, працює  в сусідніх населених пунктах.

Установи культурно-побутового обслуговування в селі відсутні. Товарами першої необхідності мешканців села постачає пересувна торгова автолавка.

Вулиці села не мають твердого покриття проїзних частин за виключенням частини вул. Центральної, з якої здійснювався під’їзд до колишніх виробничих майданчиків.  Село не має централізованого водопостачання. Для питних потреб населення використає підземні джерела.

Село має досить низький процент території, вкритої лісовою деревною та чагарниковою рослинністю.

с. Крутеньке має площу 7,8 га в межах, затверджених рішенням Луганської обласної ради №11/37 від 27.04.2012 р. Генеральний план населеного пункту відсутній.

Село знаходиться на північних схилах безіменного яру, що тягнеться з північного сходу на південний захід в оточенні земель сільськогосподарського призначення (рілля), за винятком північного боку, де проходить  тальвег яру.

По днищу балки протікає струмок, що живиться підземними водами.

В селі проживає 1 чоловік і нараховується 6 дворів. Забудовані землі складають 1,1 га (14,1%). Основну частину складають землі сільськогосподарського призначення.

Зв’язок з с. Затишне здійснюється грунтовою дорогою. Інженерна інфраструктура в селі відсутня за винятком електропостачання.

# 2.2.  АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА  ОРГАНІЗАЦІЯ  ТЕРИТОРІЙ
Планувальна структура сел

Планувальна структура сільських поселень  визначена рядом природних, економічних і транспортних умов.

Для обох населених пунктів характерна низька щільність житлової забудови, яка складається з будинків садибного типу з досить великими за площею земельними ділянками.  Більшу частину сіл займають сільськогосподарські землі. В с. Затишне такі землі займають 83,5% (це рілля, пасовища, сіножаті), в                  с. Крутеньке – 85,9% (рілля, сади).

с. Затишне  розкинулося на схилах яру, що перетинає його зі сходу на захід, на довжину 3 км. В центральній частині села, в низинах яру, створений ставок площею  2,8 га. На схід від нього знаходиться ще одна водойма, значно менша. Живлення водойм здійснюється з підземних джерел.

Житлова забудова має лінійний характер забудови, що простягає в напрямку схід – захід, що обумовлюється характером рельєфу. Північний захід села вільний від забудови. Тут простягаються простори пасовищ на схилах відрогів трьох ярів.

Громадський центр села відсутній. Хоча можливо припустити, що колись, вздовж вул. Центральна, розміщувались об’єкти обслуговування, в т.ч. будівля клубу, яка зараз використається не за своєю функцією.

Організованих місць відпочинку в селі не має. Сезонний короткочасний відпочинок здійснюється на берегах ставка.

На північному сході села в минулому були розташовані 2 виробничих майданчика неподалік один від одного, пов’язаних між собою під’їздною дорогою. На них були розміщені сільськогосподарські підприємства тваринницького профілю, які на сьогодні припинили своє існування.

Вважаємо можливим розглядати ці території для майбутнього використання та розвитку сільськогосподарських підприємств.

Забудова с. Крутеньке складається лише з однієї житлової вулиці, яка  також має лінійний характер. Вулиця простягається вздовж схилу яру з північного сходу на південний захід. Через дорогу від неї, у безпосередній близькості від житлової забудови, знаходиться кладовище.

Функціональне зонування територій

Раціональне і ефективне функціональне зонування і використання території є однією з головних умов планувальної структури населеного пункту.
 Для визначення напрямку розвитку поселень був проведений аналіз земель, які зараз перебувають у його межах. Сформоване на сьогоднішній день функціональне зонування населених пунктів носить сельбищний характер.

До недоліків існуючого зонування сел  слід віднести:

- наявність житлової забудови в санітарно-захисній зоні від існуючих кладовищ;

- відсутність виробничих зон, які є основою економічного розвитку населеного пункту, місцем прикладання праці населення.

Проектне рішення функціонального зонування засноване на необхідності поступового усунення цих недоліків і впорядкування зон за видами їх використання.

На підставі виконаного аналізу планувальних обмежень і з урахуванням перспективного розвитку проектом передбачається проектне функціональне зонування територій з виділенням основних зон: сельбищної, комунально-складської, виробничої, сільськогосподарського використання та сільськогосподарських підприємств, ландшафтно-рекреаційної.

Сельбищна зона – для розміщення існуючих та нових ділянок садибної забудови, центрів обслуговування і зелених насаджень загального користування;
           Комунально-складська зона – для розміщення складів, баз та комунальних об'єктів;

Виробнича зона – для розміщення виробничих, сільськогосподарських підприємств;

Зона земель сільськогосподарського використання призначення (земельні, лісові угіддя);

Ландшафтно-рекреаційна зона – система озеленених територій та інших відкритих просторів.

Сельбищна зона

Село Затишне. Село характеризується низькою щільністю забудови. Це обумовлюється наявністю великих площ територій зайнятих  сільськогосподарськими угіддями (рілля, пасовища), землями вкритих лісовою рослинністю та відкритими землями без рослинного покриву (яри).

В умовах сформованої забудови присадибна ділянка навколо будинку зберігається в існуючих розмірах, якщо вона не перевищує норм, встановлених законодавством, й не перешкоджає вдосконаленню планувальної структури населеного пункту.

Вважаємо за доцільне, при умові економічного розвитку села, провести ущільнення існуючої житлової забудови по вулицях Західна і Північна, на яких є вільні земельні ділянки.

Рівень благоустрою та архітектурного оформлення кожної індивідуальної ділянки позначає загальний естетичний рівень не тільки вулиць, але і всього населеного пункту.

На перспективу необхідно зарезервувати земельну ділянку по                     вул.  Центральна для розміщення  об'єктів первинного обслуговування (магазин, аптека, пункт побутового обслуговування).

Система транспортного і пішохідного руху усередині села з'єднає існуючі квартали житлових будинків з майбутніми громадським центром, місцями прикладання праці.

с. Крутеньке.  Сельбищну зону  села вважаємо доцільним не розвивати, приймаючі до уваги його малу територію, віддаленість його від сусідніх населених пунктів, наявністю в селі одного мешканця.

Комунально - складська зона

До комунально-складських  територій, що знаходяться в селах Затишне і Крутеньке, відносяться  кладовища, по одному на кожне село.

Кладовища  повинні мати нормативну санітарно-захисну зону (СЗЗ) в 300 м. (ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», додаток 4).  В санітарно-захисних зонах кожного з кладовищ, що є на території поселень, знаходиться  житлова забудова. Для запобігання негативних факторів впливу на здоров’я населення, кладовища рекомендуються до закриття. Розмір СЗЗ від закритих кладовищ може бути зменшений до 100 м на підставі ДСанПіН 2.2.2.028-99 "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України", п.3.12.  із збереженням житлової забудови.

Для нового кладовища в с. Затишне пропонується земельна ділянка в західній частині села.  Відвод земельної ділянки підлягає узгодженню з місцевими установами санітарно-епідеміологічної служби.

В селі Затишне розташована одна складська будівля ФГ «Муравушка», де зберігається сільгосппродукція. Для неї визначена СЗЗ= 50м.

Виробнича зона

Виробнича зона в обох населених пунктах відсутня. Для подальшого розвитку поселень її треба відновлювати.

Виробничі зони в сільських населених пунктах складаються з сільськогосподарських підприємств, підприємств з переробки та складування продукції агропромислового комплексу, переробки лісової деревини та інші. Всі вони мають свій клас шкідливості і потребують встановлення санітарно-захисних меж згідно вимог  ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів».

с. Затишне. З урахуванням санітарних розривів до існуючого житла пропонується організувати 2 виробничих майданчика.

Один майданчик -  в північно-східній частині села, на місці колишнього господарчого двора на відстані 100 м від житлової забудови. Тут можна розмістити  майданчик виробничо-технічного обслуговування сільгосптехніки, або будівлі по переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції, рослинницькі культиваційні споруди (теплиці, парники),  або інше з СЗЗ= 100м.

Другий майданчик – південніше від першого, на місці також колишнього господарчого двора, на відстані 300 м від житлової забудови, що дозволяє розташувати  тваринницький комплекс по вирощуванню молодняка великої рогатої худоби з поголів’ям до 3000 тис. голів, або ферми молочного або м’ясного напрямку на 600 та більше голів. Враховуючі великі площі пасовищ на території села, ця пропозиція має місце бути.

З східного та західного боку від виробничого сільськогосподарського перспективного майданчика, в СЗЗ від нього, можливо розташування фермерських господарств з рослинницьким або тваринницьким напрямком з додержанням санітарних розривів до найближчого житла.

с. Крутеньке.  В зв’язку з відсутністю населення (в селі проживає 1 чоловік), пропонуємо сельбищну зону поступово змінити на зону сільськогосподарського використання (розміщення фермерських господарств з рослинницьким або тваринницьким напрямком).

Ландшафтно-рекреаційна зона

Зелені насадження в населених пунктах мають особливе значення для формування вигляду населеного пункту.  За характером використання зелені насадження можуть бути:

- загального користування (парки, сквери, бульвари);

- обмеженого користування (на ділянках громадських установ, на садибних ділянках);

- спеціального призначення (озеленені смуги на вулицях, захисні, санітарно-захисні, прибережні смуги водойм).

с. Затишне. В даний час зелені насадження загального користування представлені сквером по вул. Центральна, де встановлений пам’ятник загиблим воїнам.

В озелененні села великий відсоток займають насадження на присадибних ділянках, посадки дерев вздовж вулиць. Однак, в цілому площі покриті деревинною рослинністю становлять (8,4%) території села, що вкрай недостатньо.

В проекті зонування важливе значення приділено збільшенню площ зелених насаджень спеціального призначення (озеленення санітарно-захисних зон майбутніх підприємств), озеленення схилів навколо водойми, що знаходиться в центральній частині села, з метою їх розвитку.

Основним завданням є поліпшення мікроклімату та створення на території села сприятливих санітарно-гігієнічних умов для проживання.

# РОЗДІЛ 3. РОЗПОДІЛ  ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ

# НА  ТЕРИТОРІАЛЬНІ  ЗОНИ

Виходячи з аналізу існуючої забудови с. Затишне, с. Крутеньке та з перспектив планувального розвитку кожного з них,  на їх територіях були сформовані свої територіально-планувальні зони з системою житлових кварталів, громадського центру села, виробничих, комунально-складських,  рекреаційних утворень, параметри і характеристики яких установлюються відповідно до державних норм і правил.

Межі територіальних зон встановлюються з урахуванням:

- червоних ліній вулиць, автодоріг;

- меж земельних ділянок;

- меж або ліній відводів для інженерних комунікацій;

- адміністративних кордонів;

- меж природних об'єктів;

- інших кордонів.

Межі територіальних зон можуть бути уточнені після розроблення детальних планів території на окремі ділянки та приведені у відповідність до вказаної документації.

Порядок виділення територій повинен забезпечувати охорону прав і інтересів населення при одночасній гарантії врахування загальних державних і місцевих інтересів.

Приватизація земельних ділянок будь-яких форм власності, на яких розміщені будівлі і споруди, що знаходяться в державному, сільському володінні, може здійснюватися тільки з функціональною метою, передбаченою у функціональній класифікації території зазначених населених пунктів.

# 3.1. ТИПИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН

# (ФУНКЦІОНАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ)

- Для населених пунктів встановлені основні типи територіальних зон, перелік яких наведений в таблиці 3.1.1., 3.1.2. згідно з ДСТУ-Н Б Б. 1-1-12: 2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (Зонінг)».

Перелік територіальних зон с. Затишне

Таблиця 3.1.1.

| НЕВИРОБНИЧІ ЗОНИ Г (ГРОМАДСЬКІ) |
| --- |
| Г-1п | Зона громадської забудови (під центри житлових районів) Призначаються для розташування громадських установ та інших багатофункціональних об’єктів для повсякденного обслуговування населення. В цих зонах можуть розташовуватись житлові будинки. |
| ЖИТЛОВІ ЗОНИ Ж |
| Ж – 1 Ж-1п | Садибна забудова Призначається для розташування одноквартирних житлових будинків включно із земельними ділянками та зблокованих одноквартирних житлових будинків на сусідніх земельних ділянках (існуючі та проектні). |
| ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ Р |
| Р-3 | Рекреаційні зони озеленених територій загального користування Призначаються для повсякденного відпочинку населення і включають парки, сквери, сади, бульвари, лісові насадження в межах населеного пункту, водойми, лугопарки. |
| Р-4 | Рекреаційні зони обмеженого користування Призначаються для розміщення дач та колективних садів; для озеленення санітарно-захисних зон підприємств, прибережних зон водойм. |
| ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТР |
| ТР – 1 | Відносяться території вулиць, майданів (у межах червоних ліній), доріг |
| ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ІНФРАСТРУКТУРИ ІН |
| ІН-1 | Відносяться об’єкти електромережі. |
| КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ КС |
| КС-3 КС-3п | Зони розміщення об’єктів 3-го класу санітарної класифікації Призначаються для розміщення об’єктів, що потребують встановлення санітарно-захисних зон – 300 м. |
| КС-5 | Зони розміщення об’єктів 5-го класу санітарної класифікації Призначаються для розміщення об’єктів, що потребують встановлення санітарно-захисних зон – 50 м. |
| ВИРОБНИЧІ ЗОНИ В |
| В-4п | Зони підприємств ІY класу шкідливості Призначаються для розміщення підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно-захисних зон до 100 м. |
| ЗОНА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СВ-1 |
| СВ-1 | Використовується для багаторічних насаджень, ріллі, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів і прогонів. |
| ЗОНА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ СВ-2 |
| СВ-2 | Використовується для науково-дослідних, навчальних цілей, ведення товарного сільськогосподарського виробництва. |

Примітка: При визначенні індексів територіальних зон, в разі зміни існуючих видів забудови застосовується літерний додаток П (проектний).

Перелік територіальних зон с. Крутеньке

Таблиця 3.1.2.

| ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТР |
| --- |
| ТР – 3 | Відносяться території вулиць, майданів (у межах червоних ліній), доріг |
| КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ КС |
| КС-3 | Зони розміщення об’єктів 3-го класу санітарної класифікації Призначаються для розміщення об’єктів, що потребують встановлення санітарно-захисних зон – 300 м. |
| ЗОНА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ СВ-2 |
| СВ-2п | Використовується для науково-дослідних, навчальних цілей, ведення товарного сільськогосподарського виробництва. |

Примітка: При визначенні індексів територіальних зон, в разі зміни існуючих видів забудови застосовується літерний додаток П (проектний).

# Розділ 4. РЕЖИМ ЗАБУДОВИ ТА ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ  ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

# 4.1 ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ  ФУНКЦІОНАЛЬНОГО  ЗОНУВАННЯ  ТЕРИТОРІЇ

Основною складовою зонінгу є креслення «Схема зонування території           с. Затишне, с. Крутеньке…». На Схемі зонування територія поділяється на територіальні зони, для кожної з яких встановлюється містобудівний регламент.

Містобудівний регламент, встановлений для кожної територіальної зони, визначає:
           - види дозволеного (переважного, супутнього та допустимого) використання земельних ділянок;

- граничні параметри дозволеного будівництва і реконструкції об'єктів архітектури.
            Сукупність видів використання і граничних параметрів нового будівництва і реконструкції об'єктів архітектури в складі містобудівного регламенту є єдиними для всіх об'єктів в межах відповідної зони, якщо інше не обумовлено в складі регламенту.
           Для кожної земельної ділянки дозволеним видом є таке використання, яке відповідає містобудівному регламенту відповідної зони.

Невідповідність намірів забудови встановленого виду дозволеного використання земельних ділянок і об'єктів, зазначених у містобудівному регламенті, означає, що його застосування у відповідній територіальній зоні не допускається. Зміна параметрів земельних ділянок і об'єктів будівництва, види використання та граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можливо тільки шляхом приведення таких об'єктів у відповідність з містобудівним регламентом або шляхом зменшення їх невідповідності граничних параметрів в процесі дозволеного виду будівництва.

Розташування в межах земельних ділянок об'єктів соціального призначення та супутніх видів забудови об'єктів інженерно-технічної інфраструктури (споруд, комунікацій), що забезпечують реалізацію дозволеного виду використання об'єктів будівництва на цих ділянках, можливо за умови обов'язкового отримання технічних умов (норм).

Земельні ділянки і розташовані на них об'єкти, які існували до введення в дію зонінгу, граничні розміри та граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можуть використовуватися без визначення строку їх приведення у відповідність з містобудівним регламентом, якщо вони не створюють загрозу для життя, здоров'я людини, довкілля, об'єктів культурної спадщини.

Зміна видів використання земельних ділянок та об'єктів будівництва фізичними та юридичними особами здійснюється у відповідності з переліком видів переважного і супутніх видів прийнятного використання в межах відповідної територіальної зони при дотриманні вимог містобудівних регламентів та у порядку, визначеному законодавством, за умови забезпечення надійності та безпеки об'єктів нерухомості.

Планування (розміщення) будь-яких об'єктів містобудування на території населених пунктів, їх будівництво здійснюється при дотриманні зонінгу та отримання містобудівних умов і обмежень у випадках, передбачених законодавством.

Реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення існуючих будівель і споруд, які не відповідають вимогам зонінгу, дозволяється, якщо це не призведе до збільшення невідповідностей зонінгу. Будівля або споруда, що не відповідає вимогам зонінгу, не може бути змінена на іншу будівлю або споруду, якщо це призведе до невідповідності вимогам зонінгу.

Площа об'єктів нерухомого майна, вид використання яких не зазначено у переліку дозволених для відповідної територіальної зони, не може бути збільшена. На цих об'єктах не допускається збільшення обсягу випуску продукції чи наданих послуг.

# 4.2.  ВИДИ  ВИКОРИСТАННЯ  ЗЕМЕЛЬНИХ  ДІЛЯНОК  У  МЕЖАХ  ЗОН

У межах окремих зон визначаються переважні, супутні та допустимі види використання територій (земельних ділянок).

До переважних видів відносяться види забудови та використання територій, які за умови дотримання будівельних норм та стандартів безпеки, інших обов'язкових вимог, не можуть бути заборонені.

До супутніх видів відносяться види забудови та використання, які по відношенню до переважних є допоміжними. Належать об'єкти, які технологічно пов'язані з об'єктами переважних видів або сприяють безпеці у відповідності з нормативно-технічною документацією, споруди яких необхідні для охорони об'єктів переважного і допустимого видів використання.

До допустимих видів використання належать види, які не відповідають переліку переважних та супутніх видів для даної територіальної зони, але можуть бути дозволеними за умови спеціального погодження (порядок надання погоджень див. розділ 7).

Види використання земельних ділянок або нерухомості, які відсутні у переліку переважних, супутніх чи допустимих видів забудови земельних ділянок у межах зон, є забороненими для відповідної функціональної зони.

Рішення про забудову, землекористування та благоустрій території населеного пункту та окремих ділянок приймаються на основі встановленого зонінгом переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання територій (земельних ділянок), єдиних умов і обмежень, які діють у межах зон, визначених зонінгом, і поширюються рівною мірою на всі, розташовані в межах відповідних зон, земельні ділянки, інші об'єкти нерухомості, незалежно від форм власності. Виняток становлять транспортні та інженерно-технічні комунікації,     в т. ч. автомобільні дороги, вулиці, під'їзди. Використання територій існуючих і перспективних транспортних та інженерних комунікацій, а також технічних зон інженерних споруд та інших об'єктів визначається за їх цільовим призначенням.

# РОЗДІЛ 5. МІСТОБУДІВНІ  РЕГЛАМЕНТИ

# 5.1. ХАРАКТЕРИСТИКА  ВІДІВ  ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК  В  РІЗНИХ  ТЕРИТОРІАЛЬНИХ  ЗОНАХ

НЕВИРОБНИЧІ  ЗОНИ (ГРОМАДСЬКІ)

Зона громадської забудови (підцентри) Г-2п

Переважні види використання:

Об’єкти первинного обслуговування:

- об’єкти торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування;

Супутні види використання:

- об’єкти транспортної інфраструктури:

• автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів;

-  об’єкти благоустрою (дитячі, спортивні майданчики, місця для відпочинку);

-  сквери, парки й інші озеленені території;

-  тимчасові споруди (кіоски, павільони) торгівельного, побутового

обслуговування,  чи іншого призначення для здійснення підприємницької

діяльності відповідно до окремого порядку, затвердженого сільською радою.

Допустимі види використання

(потребують спеціального дозволу або погодження):

- встановлення нових  монументальних  пам'ятників;

- культові споруди;

- об’єкти охорони здоров’я (ФАПи, аптеки, медичні консультативні пункти);

ЖИТЛОВІ ЗОНИ  Ж

Зони садибної  забудови Ж-1, Ж-1п

До зони відносяться квартали сформованої та перспективної садибної забудови (житлові будинки з присадибними ділянками).

Переважні види використання:

- одноквартирні індивідуальні житлові будинки  з присадибними ділянками;

- зблоковані одноквартирні житлові будинки з окремими присадибними ділянками.

Супутні види використання:

- господарські будівлі на території присадибної ділянки: гаражі, вбудовані та прибудовані до житлових будинків, окремо розміщені гаражі або відкриті автостоянки в межах присадибних ділянок; сараї, хліви, літні кухні, майстерні, погреби, парники, теплиці, тощо та інженерно-технічні споруди, що призначені для обслуговування присадибної ділянки;

- заклади соціально-культурного, торгівельного та побутового обслуговування      (третього рівня);

- приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять;

- амбулаторії, аптечні пункти;

- павільйони й кіоски для роздрібної торгівлі та обслуговування;

- будівлі та споруди інженерно-технічної інфраструктури, що призначені для

обслуговування даної зони;

- озеленені території загального користування (сквери, бульвари);

- ігрові, спортивні майданчики.

Допустимі види використання

(потребують спеціального дозволу або погодження):

- 1-3-х-поверхові зблоковані житлові будинки;

- культові споруди;

- ветеринарні пункти;

- об’єкти автомобільного сервісу (малі АЗС) при розміщенні вздовж головних вулиць;

- невеликі підприємства підприємницької діяльності, що не мають екологічних обмежень  для розташуванні в житловій зоні;

- антени сотового, радіорелейного, супутникового зв’язку.

Примітка: У районах садибної забудови розміщення об'єктів соціальної сфери слід|прямує| передбачати| на територіях загального|спільного| використання, на спеціально відведених ділянках, у складі громадських|громадських| центрів або у вигляді окремих споруд|споруджень|. Допускається розміщення цих об'єктів в житлових будинках на присадибних ділянках при обов'язковому дотриманні державних будівельних|, санітарних, протипожежних норм і правил і наявності вільної території для забезпечення| розмірів земельних ділянок під об'єкти відповідно до вимог  ДБН-360-92**.

ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ Р

До ландшафтно-рекреаційних зон відносяться такі території населеного пункту, які створюють неперервну систему озеленених площ та відкритих просторів.

Рекреаційні зони озеленених територій загального користування  Р-3

Зони призначені для організації повсякденного відпочинку населення і включають парки, сквери, сади, бульвари, водойми, ліси, що знаходяться в межах населеного пункту.

Переважні види використання:

- зелені насадження загального користування;

- лісові насадження в межах населеного пункту;

- водойми природні, штучні;

- дорожня мережа (дороги, алеї, стежки, велодоріжки);

- місця відпочинку, що облаштовані малими архітектурними формами;

- розважальні комплекси (дитячі ігрові майданчики, атракціони, ігротеки, танцювальні майданчики);

- спортивні майданчики.

Супутні види використання:

-  адміністративно-господарчі споруди, що призначені для   обслуговування даної зони;

- об’єкти декоративно-монументального мистецтва;

- павільйони й кіоски для різноманітних видів роздрібної торгівлі й обслуговування;

- громадські туалети;

- будівлі та споруди інженерно-технічної інфраструктури, що призначені для   обслуговування даної зони;

- автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів.

Допустимі види використання

(потребують спеціального дозволу або погодження):

- культові споруди.

Рекреаційна зона обмеженого користування Р-4

Призначається для озеленення санітарно-захисних зон підприємств, прибережних захисних зон водойм.

Мінімальна площа озеленення санітарно-захисної зони в залежності від ширини зони повинна складати: до 300 м - 60 %. Розміщення спортивних споруджень, парків, дитячих установ, лікувально-профілактичних і оздоровчих установ, а також посадка плодоягідних дерев і чагарників на території санітарно-захисної зони не допускається.

З боку сельбищної території необхідно передбачати смугу дерево-чагарникових насаджень шириною не менше 50 м, а при ширині зони до 100 м - не менше 20 м.

Прибережна захисна зона водойми визначена в 25 м.

ЗОНИ  ТРАНСПОРТНОЇ  ІНФРАСТРУКТУРИ  ТР

До зон транспортної інфраструктури відносяться:

Зони транспортної інфраструктури ТР-1

До зони входять території, які за містобудівною документацією знаходяться в межах червоних ліній житлових вулиць, автодоріг.

Переважні види використання:

- проїзна частина вулиць, тротуари;

- магістральні інженерні мережі;

- велосипедні доріжки;

- зелені насадження спеціального призначення.

Супутні види використання:

- інженерне устаткування та устрої, що забезпечують безпеку руху

(освітлення, дорожні знаки, розмітка проїзної частини).

- облаштовані наземні пішохідні переходи;

- зупинки громадського транспорту з кіосками продажу преси;

- інформаційна реклама.

Допустимі види використання

(потребують спеціального дозволу або погодження):

- автостоянки для  тимчасового зберігання автомобілів;

- об’єкти автомобільного сервісу (АЗС, СТО, тощо).

ЗОНИ  ІНЖЕНЕРНОЇ  ІНФРАСТРУКТУРИ  ІН

До зон інженерної інфраструктури відносяться:

Об’єкти електромережі ІН-1

Для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв|устроїв| усіх напруг|напруження| встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони, розміри яких залежать від типу|типа| і напруги|напруження| енергооб'єкту. Територію села перетинають повітряні лінії електропередачі напругою 10 кВт. Розміри охоронних зон  прийняті по 10 м з кожного боку згідно ДБН 360-92**, табл.8.5* |.

Використання земельних ділянок в охоронних зонах електричних мереж|сітей| має бути письмово узгоджене|погоджене| з|із| власниками цих мереж|сітей|, державними органами пожежної охорони і санітарного нагляду.

КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ  ЗОНИ  КС

Зони призначені для розміщення окремих підприємств, що забезпечують потреби населення в зберіганні товарів, комунальних та побутових послугах, з загальними для них об’єктами інженерно-технічного й адміністративного забезпечення.

Зони розміщення об’єктів 3-го класу санітарної класифікації – КС-3

Призначаються для розміщення об’єктів, що потребують встановлення санітарно-захисних зон – 300 м:

- кладовища;

- скотомогильники з біологічними камерами;

- бойні дрібних тварин та птахів.

Супутні види використання:

- об'єкти, що пов'язані з експлуатацією існуючих будівель та споруд;

- адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням об’єктів зони;

- культові споруди (для територій кладовищ);

- озеленені території спеціального призначення;

-  відкриті стоянки тимчасового зберігання автомобілів.

Зони розміщення об’єктів 5-го класу санітарної класифікації – КС-5

Призначаються для розміщення об’єктів, що потребують встановлення санітарно-захисних зон – 50 м:

Переважні види використання:

- склади зберігання сільгосппродукції (овочі і фрукти);

- матеріально-технічні склади;

- підприємства з технічного обслуговування сільськогосподарської техніки і автотранспорту.

Супутні види використання:

- адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням об’єктів зони;

- офіси, контори різних фірм, компаній, організацій господарчої діяльності;

-  автозаправні станції;

- будівлі та споруди інженерно-технічної інфраструктури, що обслуговують

дану зону;

- озеленені території спеціального призначення;

-  відкриті стоянки короткочасного зберігання автомобілів.

Допустимі види використання

(потребують спеціального дозволу або погодження):

- окремі виробничі підприємства V класу шкідливості, що потребують

встановлення санітарно-захисних зон  50 м:

• підприємства та об’єкти харчової промисловості (смакових речовин, м’ясної і молочної);

•  підприємства металообробної промисловості з термічною обробкою без ливарень;

•  виробництва з обробки сировини (столярно-теслярні, меблеві, паркетні, тощо).

ВИРОБНИЧІ  ЗОНИ  В

До складу виробничих зон відносяться:

Зони підприємств  ІV  класів  шкідливості В-4п

До зон входять території, на яких розміщуються підприємства, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 100 м.

Зона формується підприємствами ІV, V класів шкідливості в межах  виробничих територій, передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови.

Переважні види використання:

- виробничі підприємства ІV, V класів шкідливості відповідно до переліку

державних санітарних норм, в т.ч.:

- млини, крупорушки, зернообдиральні заводи;

-  підприємства по переробці овочів (сушіння, соління, квашення);

- підприємства по обробці деревини;

- олійницькі підприємства,

-  консервні заводи;

- підприємства та об’єкти харчової промисловості (смакових речовин,   м’ясної і молочної).

Супутні види використання:

- адміністративні будівлі, офіси підприємств і організацій господарської

діяльності;

-  об'єкти, пов'язані з експлуатацією, утриманням, обслуговуванням об'єктів

транспорту;

- підприємства комунального господарства;

- склади, бази матеріально-технічного    постачання;

- підприємства комерційної діяльності;

- підприємства металообробної промисловості з термічною обробкою без ливарень;

- будівлі та споруди інженерно-технічної інфраструктури, що обслуговують

дану зону;

- стоянки і споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів;

- зелені насадження спеціального призначення;

Допустимі види використання

(потребують спеціального дозволу або погодження):

-  споруди інженерної інфраструктури загально-сільського значення.

Розміщення нових та реконструкція існуючих виробничих підприємств виконується на основі попередніх проектних розробок, досліджень та проектів обґрунтування інвестицій, що отримали позитивні висновки експертизи.

ЗОНА  ЗЕМЕЛЬ  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО  ПРИЗНАЧЕННЯ  СВ-1

Використовується для багаторічних насаджень, ріллі, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів і прогонів.

ЗОНА  ЗЕМЕЛЬ  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  ПІДПРИЄМСТВ,  УСТАНОВ  ТА ОРГАНІЗАЦІЙ  СВ-2п

Використовується для науково-дослідних, навчальних цілей, ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Переважні види використання:

- рослинницькі підприємства, в т.ч.  культиваційні (теплиці та парники);

- тваринницькі підприємства;

- підприємства з виробничо-технічного обслуговування сільськогосподарських

підприємств.

Супутні види використання:

- адміністративні будівлі, офіси підприємств і організацій господарської     діяльності;

-  об'єкти, пов'язані з експлуатацією, утриманням, обслуговуванням об'єктів

транспорту;

- підприємства комерційної діяльності;

- будівлі та споруди інженерно-технічної інфраструктури, що обслуговують

дану зону;

- стоянки і споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних

засобів;

- зелені насадження спеціального призначення.

Допустимі види використання

(потребують спеціального дозволу або погодження):

-  споруди інженерної інфраструктури загально-сільського значення.

# 5.2. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ

# ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В РІЗНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОНАХ

### 1. НЕВИРОБНИЧІ ЗОНИ   (ГРОМАДСЬКІ)  Г

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зонах Г-2п

| 1. | Вид об'єкта містобудування. | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки. | Згідно з ДБН 360-92**, п.п.3,21*,6.1; ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», п.5.1-5.4 та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 3. | Гранично допустима висота будівель. | 1-3 поверхи, з урахуванням ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека». |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки. | Згідно з ДБН 360-92** зі Зміною №2, додаток 5.1а ; ДБН В.2.2-9-2009 «Громад-ські будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 5. | Максимально допустима щільність населення. | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови. | Згідно з ДБН 360-92**, п.п. 3.14, 3.32, 7.32; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», п.1.3, 1.4. |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші зони охорони). | Відповідно до «Схеми зонування території», «Схеми планувальних обмежень» у складі Зонінгу, що діють на земельній ділянці об’єкту. |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд. | Згідно з ДБН 360-92**, п. 3.13 зі Зміною №1, додаток 3.1, з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції. |
| 9. | Зони охорони інженерних комунікацій. | Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2; профільною нормативною документацією. |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань. | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва»; ДБН 360-92**. |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою). | Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011, ст. 22, 23; ДБН 360-92** зі Зміною №2, додаток 5.1а та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту, ДБН Б.2.2.-5:211 «Благоустрій територій»,п.5. |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку. | Визначається згідно з ДБН 360-92**, розділ 7; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В 2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту. | Згідно з ДБН 360-92**, пп. 7.43, 7.51 зі Зміною № 4; ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини. | Не має |

### 2. ЖИТЛОВІ ЗОНИ  Ж

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні Ж-1, Ж-1п (садибної забудови)

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92**, п. 3.28; ДБН Б.2.4-1-94 п.3.13 |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з ДБН 360-92**, п. 3.27; ДБН Б.2.4-1-94 п.3.12. Максимальна висота огорож земельних ділянок житлової забудови: - уздовж вулиць і проїздів – 1,8 м; - між сусідніми ділянками забудови – 1,8 м без погодження з суміжними землекористувачами. - більше 1,8 м – за погодженням з суміжними землекористувачами |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Визначається згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.2*. |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92**, п.3.32, 3.30; ДБН 79-92 «Житлові будинки для індивідуальних забудовників України», п.2.7, 2.8. Дозволяється в умовах реконструкції забудови, що склалася, розміщення житлових будівель по червоних лініях. |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші зони охорони). | Відповідно до «Схеми зонування території», «Схеми планувальних обмежень» у складі Зонінгу, що діють на земельній ділянці об’єкту. |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92** п.3.13 зі Зміною №1, додаток 3.1.; п.3.37. ДБН 79-92 «Житлові будинки для індивідуальних забудовників України», п.2.9, 2.10, 2.12.,2.13, 2.16., 2.17. |
| 9. | Зони охорони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2; профільної нормативної документації. |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва». |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011, ст.22, 23, 25; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій», п.6.; ДБН 360-92** зі Зміною №2, додаток 5.1а та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92**, пп.7.1, прим.2, п.7.41, п. 3.22; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів». |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 79-92 «Житлові будинки для індивідуальних забудовників України», п. 2.8.; ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», п. 4.3. |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Не має |
| 15 | Особливі вимоги | Розміщення господарських будівель по лінії забудови вулиць і проїздів не допускається. Обмеження на розміщення вбудовано-прибудованих об'єктів громадського призначення в житлових будинках встановлюються у відповідності з нормативними вимогами. При ухилі ската даху в бік сусідньої ділянки необхідно забезпечити водовідведення дощових та талих вод на території своєї ділянки. |

### 3. ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ  ЗОНИ Р

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні  Р-3 ( рекреаційній зоні озеленених територій

загального користування)

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92** п.п.5.4; для об’єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92**, п.6.1; ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Визначається у передпроектних розробках та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92** зі Зміною №2, додаток 5.1а; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території», п.п.5.2.3.,5.2.4. з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 5. | Максимально допустима щільність населення | Згідно з ДБН 360-92**, п.5.6. |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92**, ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», п.1.3, 1.4; |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші зони охорони). | Відповідно до «Схеми зонування території», «Схеми планувальних обмежень» у складі Зонінгу, що діють на земельній ділянці об’єкту. |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92**, п. 5.12, додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм. |
| 9. | Зони охорони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92** додаток 8.1, 8.2; профільної нормативної документації. |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва». |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території», п. 5. та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92**, пп.5.5, 5.10, 5.11; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92**, п.п.5.19, 5.20. |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Не має |

# 4. ЗОНИ  ТРАНСПОРТНОЇ  ІНФРАСТРУКТУРИ  ТР

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні  ТР-2 (зоні вулиць, майданів, доріг в червоних лініях).

В межах червоних ліній вулиць і доріг розміщення і будівництво наземних об'єктів житлово-цивільного, промислового призначення та інших капітальних споруд, крім об'єктів транспорту та інженерних мереж, забороняється, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством або державними будівельними нормами.

Межі червоних ліній вулиць і автодоріг визначаються містобудівною документацією, ДБН 360-92 ** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН 2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів».
Території в межах червоних ліній можуть бути декоративно озеленені та не можуть використовуватися для городництва і садівництва.

Правила розміщення об’єктів транспорту в межах червоних ліній

вулиць і доріг

• Станції технічного обслуговування автотранспорту необхідно розміщати біля автомобільних доріг (АЗС, як правило, із двох сторін) при в'їзді в населений пункт  чи при виїзді з нього. Розмір ділянки станції повинний прийматися в залежності від її класу в межах 0,3-0,5 га.

•  Найменша відстань від в'їзду і виїзду з території АЗС варто приймати :

- до перехрестя з магістральною вулицею (найближча границя її проїзної частини) - 100 м;

- до перехрестя з  вулицею чи проїздом місцевого значення (найближча границя проїзної частини) - 35 м;

- до вікон виробничих і житлових приміщень, майданчиків відпочинку - 15 м згідно ДБН 360-92**

Розміщення АЗС на пішохідних вулицях і квартальних проїздах забороняється;

Відстань від автозаправних станцій з підземними резервуарами для збереження рідкого палива до стін житлових і громадських будинків, дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку варто приймати згідно розрахунку забруднення атмосферного повітря викидами АЗС, але не менш 50 м;

•  Автомобільні газозаправні станції (АГЗС) і автобазонаповнювальні компресорні станції (АГНКС) варто розміщати на відстані 100 м до житлових, громадських, виробничих і інших будинків згідно ДСП-173-96, доповнення №4;

•  АЗС із модулем АГЗП (наземними і підземними резервуарами) варто розміщати згідно ДБН 360-92** і табл. 4 НАПБ.Б.05-019-2005;

•  Мінімальні відстані від АЗС і резервуарів для збереження СВГ до транспортних мереж і споруджень варто приймати згідно НАПБ Б.05-019-2005   таб. 3,4,5.

У відповідності зі ст. 52-1 Закону України «Про дорожній рух» погодження розміщення рекламоносіїв та інших споруд в смугах відведення автомобільних доріг або червоних ліній місцевих вулиць і доріг віднесено до компетенції Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

### 5. КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ  ЗОНИ  КС

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні  КС-3

(зоні розміщення об’єктів 3-го класу санітарної класифікації)

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Площа земельної ділянки - визначається залежно від галузевої спрямованості і технологічного процесу; ДБН 360-92**, п.п. 4.17-4.21.; ДСанПіН 2.2.2.028-99 та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Гранична висота будівлі/споруди визначається відповідно до містобудівного розрахунку; профільного ДБН за типом об’єкту з урахуванням норм інсоляції сусідніх об’єктів. |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з профільним ДБН за типом об’єкту з урахуванням ДСП №172-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», п.5.13. |
| 5. | Максимально допустима щільність населення | Не визначається. |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови. | ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», п.1.3, 1.4; ДБН 360-92** . |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші зони охорони). | Відповідно до «Схеми зонування території», «Схеми планувальних обмежень» у складі Зонінгу, що діють на земельній ділянці об’єкту. |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1.; ; ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», додаток 4. |
| 9. | Зони охорони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2; профільної нормативної документації. |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва». |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території», п.7; ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», п.5.13 та з урахуванням спеціалізованих норм. |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Визначаються згідно з ДБН 360-92**, пп.7.26 – 7.32*; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів». |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92**; п. 7.51 зі Зміною №4; ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів». |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Не має |

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зонах  КС-5

(зоні розміщення об’єктів 5-го класу санітарної класифікації)

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Площа земельної ділянки - визначається залежно від галузевої спрямованості і технологічного процесу; згідно з ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», п.5.4-5.7; ДБН 360-92**, п.п. 4.17-4.21; СНиП 2.11.01-85* «Складские здания»; ДБН В.2.2-28 «Будинки адміністративного та побутового призначення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Гранична висота будівлі/споруди визначається відповідно до містобудівного розрахунку; профільного ДБН за типом об’єкту з урахуванням норм інсоляції сусідніх об’єктів, ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» . |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок, згідно з профільним ДБН за типом об’єкту з урахуванням ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів». |
| 5. | Максимально допустима щільність населення | Не визначається. |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови. | ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», п.1.3, 1.4; ДБН 360-92** . |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші зони охорони). | Відповідно до «Схеми зонування території», «Схеми планувальних обмежень» у складі Зонінгу, що діють на земельній ділянці об’єкту. |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1; ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», додаток 4. |
| 9. | Зони охорони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2; профільної нормативної документації. |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва». |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території», п.7; ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», п.5.13 та з урахуванням спеціалізованих норм. |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Визначаються згідно з ДБН 360-92**, пп.7.26 – 7.32*; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів». |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92**, п. 7.51 зі Зміною №4; ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Не має |

### 6. ВИРОБНИЧІ ЗОНИ В

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні  В-4п

(зоні розміщення об’єктів 4-го, 5-го класу  шкідливості)

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Площа земельної ділянки - визначається залежно від галузевої спрямованості і технологічного процесу; згідно з ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», п.5.1-5.14; ДБН 360-92**, п.п. 4.1-4.16; СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий»; ДБН В.2.2-28 «Будинки адміністративного та побутового призначення». |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Гранична висота будівлі/споруди визначається відповідно до містобудівного розрахунку; профільного ДБН за типом об’єкту з урахуванням норм інсоляції сусідніх об’єктів, ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» . |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Граничний відсоток забудови земельної ділянки визначається відповідно до генерального плану підприємства згідно з профільним ДБН за типом об’єкту з урахуванням ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», п.5.13. |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається. |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», п.1.3, 1.4; ДБН 360-92**. |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші зони охорони). | Відповідно до «Схеми зонування території», «Схеми планувальних обмежень» у складі Зонінгу, що діють на земельній ділянці об’єкту. |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»,п.п.4.3,5.4,5.6., додаток 4; ДБН 360-92**, додаток 3.1, п.п. 4.11., 4.26. |
| 9. | Зони охорони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2; профільної нормативної документації. |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва». |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території», п.7; ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», п.5.13 з урахуванням спеціалізованих норм. |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92**, пп.7.26 – 7.42; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів». |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92**, п. 7.51 зі Зміною №4; ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Не має |

### 7. ЗОНА  ЗЕМЕЛЬ  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  ПІДПРИЄМСТВ,  УСТАНОВ  ТА ОРГАНІЗАЦІЙ  СВ-2п

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні  СВ-2п

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Площа земельної ділянки - визначається залежно від галузевої спрямованості і технологічного процесу; згідно ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», п.5.1-5.14; ДБН 360-92**, п.4.22-4.28; ДБН Б.2.4-3-95 "Генеральні плани сільськогосподарських підприємств" |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Гранична висота будівлі/споруди визначається відповідно до містобудівного розрахунку; профільного ДБН за типом об’єкту з урахуванням норм інсоляції сусідніх об’єктів, ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» . |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок, згідно з профільним ДБН за типом об’єкту з урахуванням ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів». |
| 5. | Максимально допустима щільність населення | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», п.1.3, 1.4; ДБН 360-92**. |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші зони охорони). | Відповідно до «Схеми зонування території», «Схеми планувальних обмежень» у складі Зонінгу, що діють на земельній ділянці об’єкту. |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1, п.4.29. та з урахуванням спеціалізованих норм. |

| 9. | Зони охорони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2; профільної нормативної документації. |
| --- | --- | --- |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва». |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», п.5.13. |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Згідно з ДБН 360-92**, пп.7.26, 7.41; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів». |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92**, п. 7.51 зі Зміною №4; ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів». |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Не має |

# РОЗДІЛ 6. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ  ПУНКТІВ

Рішення щодо забудови та використання земельних ділянок приймаються з урахуванням планувальних обмежень, що встановлені зонінгом, які діють у межах зон, та поширюються на всі будинки, споруди, земельні ділянки, інші об'єкти нерухомості цих зон незалежно від форм власності.

Виключенням є:

- автодороги,  житлові вулиці, площі,  використання території яких визначається їх цільовим призначенням.

Межі дії планувальних обмежень нанесені на «Схему планувальних обмежень с. Затишне, Крутеньке…».

Для кожної земельної ділянки дозволяється таке використання, яке відповідає видам забудови та використання, режиму використання територій з відповідними планувальними обмеженнями. Якщо земельна ділянка розміщується в зоні дії кількох планувальних обмежень, до неї застосовуються всі види обмежень та режимів використання територій або найбільш жорсткий з цих режимів.

# 6.1. ЄДИНІ МІСТОБУДІВНІ  УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ,    ВИКОРИСТАННЯ  ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В МЕЖАХ

# ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН

Обмеження забудови та умови використання нерухомості (земельні ділянки, будинки та споруди) в межах окремих зон визначаються у відповідності до «Схеми планувальних обмежень», державних будівельних, санітарно-гігієнічних, екологічних норм та стандартів, тощо.

«Схемою планувальних обмежень», яка є складовою плану зонування території (зонінгу) с. Затишне, Крутеньке, встановлюються межі розповсюдження обмежень  на основі державних будівельних, санітарно-гігієнічних, екологічних норм та стандартів, тощо, встановлюється режим використання земельної ділянки.

Єдині умови та обмеження забудови та використання земельних ділянок повинні враховуватись під час розроблення проектної, землевпорядної документації.

На територіях, що знаходяться:

• у санітарно-захисних зонах від виробничих, комунальних підприємств, режим використання та межі поширення обмежень визначаються на основі ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН 360-92**, технічних паспортів, затверджених рішень містобудівної документації;

• в межах об’єктів транспортно-інженерної інфраструктури, режим використання та межі поширення обмежень визначають на основі Земельного кодексу України, діючих відомчих нормативних документів, ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці и дороги населених пунктів»,   ДСП №173-96,  ДБН 360-92**, вимог СНиП ІІ-12-78 «Защита от шума»,  затверджених рішень містобудівної документації;

• в межах прибережної захисної смуги водойм, підземних джерел водопостачання  режим використання об'єктів нерухомості та межі поширення обмежень визначаються на основі статей Водного кодексу України, Земельного кодексу України, ДСП №173-96, підзаконних нормативно-правових актів та на основі затверджених рішень містобудівної документації;

• в межах зони реконструкції, нового будівництва, або змінюють свою функцію, режим використання та забудови, основні параметри забудови визначаються  на основі Закону України «Про планування і забудову територій», ДБН 360-92**,  затверджених рішень містобудівної та проектної документації, діючих законодавчих та нормативних актів.

# 6.2. ВИМОГИ ДО ДІЛЯНОК, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В

# САНІТАРНО-ЗАХИСНИХ ЗОНАХ (СЗЗ), ЗОНАХ ВПЛИВУ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНИХ КОМУНІКАЦІЙ, В ЗОНАХ З НЕСПРИЯТЛИВИМИ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИМИ УМОВАМИ

| Планувальні обмеження | Режим використання і забудови територій, на яких діють планувальні обмеження |
| --- | --- |
| Екологічні та санітарні норми |  |
| санітарно-захисні зони від виробничих підприємств IV,V класів шкідливості, сільськогосподарських підприємств, комунальних, складських та транспортних підприємств. | У СЗЗ допускається розташування: - пожежних депо, лазень, пралень, гаражів, складів (крім продовольчих), інженерних споруд (котелень, електропідстанцій, тощо), розсадників рослин для озеленення підприємств та СЗЗ. Територія СЗЗ має бути розпланованою та упорядкованою. Проекти СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією заходів, передбачених у зоні. У СЗЗ забороняється: - розташування житлових будинків з прибудинковими територіями, гуртожитків; дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ, спортивних споруд, скверів, парків; - розташування нових джерел водопостачання, водорозбірних споруд та споруд водорозподільної мережі; - розглядати зону як резервну територію для розширення підприємств, розвитку сельбищних територій, якщо містобудівною документацією не передбачається перенесення або перепрофілювання промислових та складських підприємств; - використання земель СЗЗ підприємств, що забруднюють довкілля високотоксичними речовинами, для вирощування с/г продукції, худоби. |
| Зона автотранспорту | Допускається в межах червоних ліній вулиць: - розміщення тільки павільйонів для зупинок громадського транспорту, газетних кіосків; - об’єктів, що обслуговує транспорт, інженерні мережі; - автостоянок, але не за рахунок проїзної частини дороги. Забороняється: - розміщення і будівництво наземних об'єктів житлово-громадського, промислового призначення й інших капітальних споруд. |
| Коридори проходження магістральних мереж інженерної інфраструктури та їх охоронні зони: |  |
| - магістральних електромереж (ЛЕП) | Допускається в охоронних зонах електричних мереж: - використання земельних ділянок по письмовому узгодженню із власниками мереж, державними органами пожежної охорони і санітарного нагляду. Забороняється: - розміщення житлових, громадських та садових будинків; - влаштування будь-яких звалищ, складів добрив, торфу, мастильних та паливних матеріалів; - розміщення багаторічних насаджень; - влаштування спортивних майданчиків, споруд, зупинок громадського транспорту. |
| Природоохоронні вимоги |  |
| Прибережні захисні смуги водойм | Допускається в прибережних захисних смугах: - будівництво гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд. Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг Забороняється: - будівництво будь яких, у тому числі, баз відпочинку, дач, гаражів, стоянок автомобілів; Забороняються окремі види діяльності: розорювання земель (крім підготовки грунту для залуження і залісення), садівництво та городництво, зберігання та застосування пестицидів та добрив, влаштування літніх таборів для худоби; миття та обслуговування транспортних засобів та техніки; - влаштування кладовищ, звалищ сміття, полів фільтрації. |
| Зони поширення інженерно-геологічних умов, що є несприятливими для будівництва: |  |
| - зона підтоплення ґрунтовими водами | Забороняється: - розміщення споруд, що можуть призвести до попадання шкідливих речовин до ґрунтових вод (місць тимчасового зберігання відходів, дворових туалетів, помийних та вигрібних ям). Рекомендації: - проведення комплексу заходів з метою пониження рівня ґрунтових вод та відведення зливових вод. |
| - затоплення повеневими водами | Забороняється: - влаштування сміттєзвалищ, - розміщення споруд,що можуть призвести до попадання шкідливих речовин у відкриті водойми (місць тимчасового зберігання відходів, дворових туалетів, помийних та вигрібних ям) - розміщення трансформаторних підстанцій. Рекомендації: - проведення робіт з захисту територій від паводків; - застосування складних штучних основ та фундаментів. |

# РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ ТА ІНШОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
7.1. ЗАГАЛЬНІ  ЗОНАЛЬНІ  ПОГОДЖЕННЯ

Загальне зональне погодження встановлює факт відповідності намірів власника або користувача земельної ділянки містобудівним та іншим умовам, встановленим зонінгом для відповідних територіальних зон. Результатом загального зонального погодження є отримання заявником містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.

Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст встановлюється органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.

Загальне зональне погодження здійснюється при відповідності будівельних намірів заявника зонінгу обов'язковим нормативам і стандартам.

# 7.2. СПЕЦІАЛЬНІ  ЗОНАЛЬНІ  ПОГОДЖЕННЯ

Будівництво об'єктів містобудування, використання нерухомості, інші види землекористування, які віднесені до допустимих видів використання території, вимагають спеціального зонального погодження. Зазначені погодження можуть проводитися на стадії придбання земельних ділянок фізичними і юридичними особами із земель комунальної і державної власності.

Заявка на спеціальне зональне погодження надсилається до спеціально уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури. До заявки додається:
           - засвідчені в установленому порядку копії документів про право власності (користування) земельною ділянкою, у разі розташування на земельній ділянці об'єктів нерухомого майна додається копії документів про право власності (користування) зазначеними об'єктами нерухомого майна та паспорта БТІ;
           - ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки (у довільній формі);

- викопіювання з оновленої топографо-геодезичного плану М 1:500 з нанесенням меж земельної ділянки та схеми її забудови з визначенням об'єктів, які передбачено побудувати або змінити їх характеристики;

- фотофіксація земельної ділянки (з оточенням);

- містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва та обґрунтованими намірами забудови.
        Спеціально уповноважений орган з питань містобудування та архітектури

забезпечує проведення громадських слухань у встановленому законом порядку і готує комплексний висновок про можливість надання спеціального зонального погодження із залученням, у разі необхідності, відповідних місцевих підрозділів землевпорядних, санітарних, природоохоронних, пожежних органів відповідно до їх повноважень. Свої висновки зазначені підрозділи надають протягом двох тижнів від дня звернення до спеціально уповноваженому органу з питань містобудування

та архітектури.

Комплексний висновок разом з пропозиціями громадськості подається на розгляд виконавчого комітету міської ради, який приймає відповідне рішення про надання спеціального зонального погодження або відмову у його наданні.
          Спеціальне зональне погодження може бути надано з вимогами провести коригування будівельних намірів замовника або без зауважень.
          Рішення про надання спеціальних зональних погоджень або про відмову в його наданні має бути прийняте в термін не пізніше 30 днів з дня подання відповідної заяви. Виняток становлять ті випадки, коли з замовником існує домовленість про інших термінах або при проведенні громадських слухань.
         Спеціальні зональні погодження діють протягом двох років з дня його надання. У випадках, коли будівництво не було розпочато у строк, після закінчення терміну дії спеціального зонального погодження, необхідно повторне його отримання.
         У випадку, коли вид будівництва в конкретній зоні не відповідає допустимим видам забудови, які потребують спеціальних зональних погоджень, орган містобудування та архітектури повертає документацію заявнику із супровідним листом, у якому вказує причини, по яких даний вид будівництва не може бути проведено у відповідній зоні.

# РОЗДІЛ 8. ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ ТА ЗМІН ДО ЗОНІНГ

# 8.1 ПІДСТАВИ  ВНЕСЕННЯ ТА  ЗМІН  ДО  ЗОНІНГУ

Підставами для розгляду питань про внесення змін до зонінгу може бути:
        - невідповідність генеральному плану, нормативно-правовим актам, державним будівельним нормам;

- пропозиції щодо зміни меж територіальних зон, зміни містобудівних регламентів;
         - пропозиції (доручення, розпорядження, рішення), які спрямовуються у місцеві спеціально уповноважені органи з питань містобудування та архітектури;
         - звернення органів державної влади щодо розташування об'єктів будівництва державного значення;

- рішення органів місцевого самоврядування в разі необхідності щодо вдосконалення порядку регулювання використання і забудови території населеного пункту;
         - звернення фізичних та юридичних осіб, якщо є обґрунтовані підстави для реалізації положень зонінгу, які можуть призвести до неефективного використання земельних ділянок для містобудівних потреб і об'єктів будівництва, зниження їх вартості, перешкоди реалізації прав і законних інтересів громадян та їх об'єднань.

# 8.2 ПОРЯДОК  ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ  І  ЗМІН  ДО  ЗОНІНГУ

Внесення доповнень і змін до зонінгу здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень районною радою.

Відповідний спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури спільно з уповноваженим органом у галузі охорони навколишнього середовища, охорони культурної спадщини і підрозділів виконавчого органу місцевої влади протягом 10 днів з дня подання пропозицій про внесення змін до зонінгу здійснює підготовку висновків з рекомендаціями щодо внесення змін до нього, або за їх відхилення. Цей висновок надається у виконавчий орган місцевої ради, який у двотижневий термін приймає рішення про підготовку проекту внесення змін або про відхилення таких пропозицій.

Проект зонінгу та проект змін до зонінгу підлягає громадським слуханням і затвердженню в установленому порядку і не підлягає експертизі.

# ДОДАТКИ